## Slide 1
Benchmarking des services radio – Mission Grand Tunis MANOUBA
Janvier-Février 2026
Benchmark effectué par

## Slide 2
Plan
Contexte et Objectifs
Score et résumé
Résumé KPIs Couverture, Voix et Data
Observation
Conclusion

## Slide 3
Contexte et Objectifs

## Slide 4
Contexte et Objectifs
Objectif | Méthodologie | Résultats attendus:
Benchmarking de la couverture radio électrique, la qualité de service Voix et Data des réseaux radio mobiles 2G, 3G&4G. | Drive Test End-to-End pour déterminer la qualité du réseau radio perçue par les clients du réseau 2G, 3G et 4G de TT et comparer cette QoS avec celle offerte par les concurrents ( Ooredoo et Orange). | Évaluation et Benchmarking des niveaux de la qualité offerte par les réseaux mobiles. Les KPIs suivants sont mesurés: Couverture Radio-électrique Service Voix Service Data Identification des points faibles de la qualité du service TT et proposition de recommandations pour remédier aux problèmes de qualité et de type de service. Fournir à l’équipe TT les résultats et les fichiers de mesures.
Evaluation et Benchmarking du niveau de la Qualité de Service offert par les opérateurs mobiles (TT, Ooredoo et Orange) en se basant sur les résultats des mesures de Drive Test

## Slide 5
Working Zone

## Slide 6
Score et résumé

## Slide 7
Benchmarking : Méthodologie de l’ETSI
Tunisie Telecom figure au 1ér rang dans le gouvernorat de Manouba.
Classification des trois opérateurs a été réalisée selon la méthode de pondération ETSI.

## Slide 8
Benchmarking : Méthodologie de l’ETSI
Classement par KPI
Méthodologie de l’INT

## Slide 9
Benchmarking: Classement par indicateur de performance

## Slide 10
Résumé Benchmarking KPIs:
Couverture Radio
KPIs Voix
KPIs Data

## Slide 11
Résumé : Benchmarking de la couverture
Technologie
2G
Principales Constatations
Tunisie Telecom figure à la 2éme place en termes du moyen de couverture 2G
Orange assure une bonne couverture 2G outdoor avec un taux de 77,99% des échantillons > -87 dBm vs 97,08 % ooreddoo vs 98,98 % TT.
3G
Tunisie Telecom figure à la 1ère place en termes du moyen de couverture 3G
Les trois opérateurs TT, OO, OR assurent une couverture outdoor comparables avec des taux des échantillons > -90 dbm respectivement TT 97,23 %, 95,2 %, 50,78 %
4G
Tunisie Telecom figure à la 1ère place en termes du moyen de couverture 4G
La couverture 4G Outdoor est comparable pour les trois opérateurs : TT 98,33% des échantillons > -100dBm vs 98,07 % Ooredoo et 95,77 % Orange.
Chart: Rx Level Average
TT | -59.82
OO | -64.57
OR | -57
Chart: RSCP Average
TT | -69.2
OO | -70.618
OR | -98.117
Chart: RSRP Average
TT | -82.81
OO | -82.995
OR | -83.11

## Slide 12
Résumé : Benchmarking KPIs voix 2G/3G
2G/3G/CSFB
Technologie
Principales Constatations
Accessibilité (CSSR):
Tunisie Telecom se classe en 1ère place en terme du taux de succès d'établissement d'appel (100%) vs (99,13%) Ooredoo vs (98,69%) Orange.
Call setup time:
Tunisie Telecom présente le plus élevé Call setup Time de 5,1s vs Ooredoo 2,5s et Orange 4,8s.
Call Drop Rate (CDR):
Tunisie Telecom se positionne en 1ère place en termes du taux de coupure d’appel. Le CDR est de 0,44% pour TT, 1,75% pour Ooredoo et 3,1% pour Orange
Qualité Vocale (MOS) :
Qualité du signal (EcNo):
Tunisie Telecom occupe la troisième place en termes de La qualité vocale MOS de 3,83 vs 4,134 Ooredoo et 4,13Orange
Tunisie Telecom est le meilleur opérateur en termes de qualité de signal EcNo (-8,09) vs (-8,11) Ooredoo et (-9,2) Orange
Chart: Call setup time (s)
| Call setup time
TT | 5.1
OO | 2.5
OR | 4.8
Chart: Call Drop Rate
| CDR (%)
TT | 0.004386
OO | 0.017467
OR | 0.030973
Chart: MOS Average
| Audio quality MOS DL
TT | 3.83
OO | 4.134
OR | 4.13

## Slide 13
Résumé : Benchmarking Data 3G/4G/5G
3G/4G/5G
Taux de succès(HTTP):
Technologie
Principales Constatations
TT figure à la 2ème position en termes de performance d’accessibilité du service Data.
Le taux de succès HTTP 3G & 4G est de 99,33% chez Tunisie Telecom vs 98,66% Ooreddoo vs 99,83% Orange
Débit (HTTP):
3G : Les trois opérateurs n’atteignent pas le seuil de l'INT (10M). TT assure le meilleur débit 3G
4G : TT occupe la 1ère place en termes de débit moyen 4G de 50,51M vs 32,27M pour ooredoo et 56,2M pour Orange.
5G : Ooredoo présente le meilleur débit 5G car cet opérateur déploie que la Technologie TDD.
Débit moyen DL 3G
Débit MAX DL 3G
Débit moyen DL 4G
Débit MAX DL 4G
Débit moyen DL 5G
Débit MAX DL 5G
Chart: 
| Débit moyen en DL
TT | 4.8
OO | 4.66
OR | 4.01
Chart: 
| MAX RLC DL
TT | 17.05
OO | 26.57
OR | 23.92
Chart: 
| Débit moyen en DL
TT | 50.51
OO | 27.05
OR | 45.83
Chart: 
| MAX RLC DL
TT | 268.26
OO | 205.28
OR | 257.53
Chart: 
| av DL User Throughput (SCG)
TT | 31.35
OO | 33.87
OR | 25.77
Chart: 
| Peak DL User Throughput (SCG)
TT | 703.83
OO | 351.08
OR | 300.07

## Slide 14
Benchmarking 5G
TT présente le meilleur taux de pénétration 5G au niveau Manouba.
51% du Traffic Data de TT est véhiculé sur la 5G.
Ooreddo déploie que la tech 5G TDD au niveau Manouba.
TT
OO
OR

## Slide 15
Couverture GSM par opérateur
Tunisie Telecom assure la meilleure couverture 2G Sur Manouba.
TT
OO
OR

## Slide 16
Couverture UMTS par opérateur
Tunisie Telecom assure la meilleure couverture 3G Sur Manouba.
Couverture outdoor (% > 90 dbm) : TT 97,23 %, OO 95,2%, OR 22,34%
TT
OO
OR

## Slide 17
Couverture LTE par opérateur
Tunisie Telecom assure la meilleure couverture 4G au niveau de Manouba.
TT
OO
OR

## Slide 18
Detected PCI/PSC
Chart: Nbr detected PSC
| Audio quality MOS DL
TT | 225
OO | 62
OR | 153
Chart: Nbr detected PSC
TT | 148
OO | 234
OR | 153

## Slide 19
Observation

## Slide 20
Call Setup Time
TT présente le plus élevé call setup time.
Etude End to End pour améliorer le call setup time :Radio, Tx, CN
RACH performances, RRC/RAB/Paging performances
Auditer RWR, RIM setting, CFBF setting
Chart: MO - Call setup time (s)
| Call setup time
TT | 5.1
OO | 2.5
OR | 4.8
Chart: MT - Call setup time (s)
| Call setup time
TT | 2.4
OO | 1.9
OR | 0.5

## Slide 21
Qualité Vocal MOS
TT Présente le MOS le plus dégradé à cause de l'utilisation du NB-AMR.
Les autres opérateurs utilisent le HD-Voice (AMR WB).
Il est fortement recommandé d’accélérer le déploiement du Volte.
Chart: MO - MOS Average
| Audio quality MOS DL
TT | 3.83
OO | 4.17
OR | 4.14
Chart: MT - MOS Average
| Audio quality MOS DL
TT | 3.77
OO | 4.11
OR | 4.15

## Slide 22
Pilot pollution
28,69% des échantillons ont Pilot pollution supérieur ou égale à 5.
Mener une étude des overshooter pour avoir une dominance et réduire les interférences.

## Slide 23
Serving System & Band
Technologie
3G
4G
5G
U2100
900
TT
OO
OR
L800
L1800
L2100
FDD
TDD
F1
F1
F1
F2
F1
F1
TOTAL: 40M
TOTAL: 50M
TOTAL: 45M
10M
100M
100M
10M
100M
10M
15M
15M
10M
20M
20M
10M
15M
20M

## Slide 24
Conclusion

## Slide 25
Conclusion
En conclusion, au niveau du gouvernorat de Manouba , Tunisie Telecom se situe en première position en adoptant la méthodologie de l’INT, la méthode de pondération ETSI ainsi que le classement par KPI.
Couverture radio :
    Sur la zone du gouvernorat de Manouba , Tunisie Telecom (TT) présente la meilleure couverture radio pour l’ensemble des technologies 3G, 4G, ce qui garantit une bonne disponibilité du service sur la zone mesurée.
Service Voix :
    Malgré un taux de call drop faible, TT présente une qualité vocale et un call setup time inférieurs à ceux des concurrents , l’activation de l’AMR-WB et du VOLTE est recommandée pour améliorer les performances du service voix.
Service data :
    4G: TT affiche un débit moyen 4G supérieur à 30 Mbps (56,65% TT, 29,78% OO, 51,98% OR) sur le Manouba, meilleur que les concurrents